Cahiers des clauses techniques particulières

C.C.T.P. VOIRIES

LIVRE 3

assainissement

Direction des Routes et des Transports	   Novembre 2011

Sommaire

CHAPITRE 3-0 : DESCRIPTION DES TRAVAUX	3

3-0.1 - Généralités	3

3-0.2 - Description élémentaire des travaux	3

CHAPITRE 3-1 : NATURE ET QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET FOURNITURES	4

3-1.1 – Tuyaux préfabriqués	4

3-1.2 – Autres éléments préfabriqués	5

3-1.3 – Matériaux pour ouvrages coulés en place	6

3-1.4 – Matériaux pour protections intérieures et extérieures	8

3-1.5 – Produits d'étanchéité	9

3-1.6 – Géotextiles	9

3-1.7 – Drains	10

3-1.8 – Equipements des ouvrages d'assainissement	10

3-1.9 – Matériaux de remblaiement des tranchées	11

CHAPITRE 3-2 : PRESCRIPTIONS DE FABRICATION ET DE MISE EN ŒUVRE	12

3-2.1 – Généralités	12

3-2.2 – Exécution des tranchées	12

3-2.3 – Pose de tuyaux et autres éléments	15

3-2.4 – Construction des ouvrages en place	17

3-2.5 – Remblaiement des tranchées	19

3-2.6 – Contrôles	21

3-2.7 – Pose de drains	22

3-2.8 – Tranchée drainante	22

3-2.9 – Exécution des fossés (cf. C.C.T.G. fascicule 39)	23

CHAPITRE 3-3 : ASSURANCE QUALITÉ	24

# CHAPITRE 3-0 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

## 3-0.1 - Généralités

Le présent cahier des clauses techniques particulières définit, dans les champs d'application du fascicule n°70 du CCTG, les spécifications des constituants, les conditions de fabrication et de transport le cas échéant, ainsi que de pose ou de mise en oeuvre des produits et matériaux destinés à :

Les prescriptions concernant la réfection définitive des chaussées et dépendances ne sont pas évoquées dans le présent cahier.

## 3-0.2 - Description élémentaire des travaux

### 3-0.2.1 - Etat prévisionnel des travaux

Les natures, épaisseurs, volumes et quantités de produits ou matériaux à mettre en oeuvre sont approximativement les suivants :

| Localisation des travaux | Type de produits ou matériaux et ouvrages | Longueur | Surface | Volume | Norme Française ou Européenne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 3-0.2.2 - Prestations particulières

# CHAPITRE 3-1 : NATURE ET QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET FOURNITURES

La provenance de tous les produits et fournitures est obligatoirement soumise au visa du Maître d'œuvre avant leur approvisionnement sur le chantier

## 3-1.1 – Tuyaux préfabriqués

Les tuyaux ne faisant pas l'objet d'une norme sont autorisés

ne sont pas autorisés.

### 3-1.1.1 - Canalisations

Avant l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra soumettre au Maître d'œuvre pour approbation, une note indiquant la stabilité des différents tronçons du réseau sous les charges, tant statiques que dynamiques. Les calculs devront être conduits en prenant comme base celles du fascicule 70 du CCTG.

Tout renforcement nécessité pendant l'exécution des travaux par des contraintes de charges dépassant les prescriptions des règlements en vigueur pour le calcul des ouvrages et du au fait de l'entrepreneur, sera à sa charge et à ses frais.

Les tuyaux seront sans fissure, leur surface intérieure sera lisse et leurs normes géométriques ne dépasseront pas les tolérances admises par les fascicules du CCTG. Les essais seront ceux prescrits par ces mêmes fascicules. L'entrepreneur fournira au Maître d'œuvre les renseignements lui permettant de définir précisément la date de fabrication.

### 3-1.1.2 - Prescriptions particulières applicables aux canalisations

Les tuyaux circulaires en béton armé et leurs raccords doivent être conformes à la norme NFP 16.341 : tuyaux circulaires en béton armé et non armé pour réseau d'assainissement sans pression.

Les tuyaux circulaires en polychlorure de vinyle (P.V.C.) et leurs raccords doivent être conformes aux norme NF EN 13476-1, NF EN 13476-2 et XP ENV 1401-3: Systèmes de canalisations en plastiques pour les branchements et les collecteurs d'assainissements sans pression enterrés - Systèmes de canalisation à parois structurées en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE).

## 3-1.2 – Autres éléments préfabriqués

Les éléments préfabriqués ne faisant pas l'objet d'une norme sont autorisés

ne sont pas autorisés.

### 3-1.2.1 – Regards préfabriqués

Les regards seront conformes aux normes NF EN 1917 et NF P 16346-2.

#### 3-1.2.1.1 – Regards de visite

Les regards préfabriqués auront un fût de diamètre normal 1000 mm et deux tubulures adaptées aux tuyaux amont et aval. Les regards de visite dont la profondeur est supérieure à 4 m devront être équipés d’échelles à crinoline, ceux dont la profondeur est supérieure à 6 m devront équipés de pallier.

#### 3-1.2.1.2 – Branchements et avaloirs (cheminée ou regard)

On entend par branchement, tout raccordement à une canalisation principale mais aussi les raccordements aux ouvrages des riverains.

On entend par avaloirs, tous les raccordements aux ouvrages recueillant superficiellement des eaux pluviales sur une chaussée. Un décantation de 0,30 m sera réalisée sur les regards n° ……

### 3-1.2.2 – Fossés

Les fossés préfabriqués devront respecter la référence de calcul : BAEL 91, fissuration non préjudiciable système BR (Réf : CCTG fascicule n°61)

| DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE | CARACTÉRISTIQUES | DIMENSIONS |
| --- | --- | --- |
| Fossé triangulaire | Indiquer les pentes de parements | Profondeur minimum Profondeur maximum |
| Fossé trapézoïdal | Indiquer les pentes. Largeur de la petite base | Profondeur minimum Profondeur maximum |
| Cunette |  | Profondeur minimum Profondeur minimum au centre |

Les raccordements des fossés sur les canalisations se feront par des têtes de buses de sécurité normalisées en béton.

## 3-1.3 – Matériaux pour ouvrages coulés en place

Pour l'essentiel, cela concerne / ne concerne pas les regards, branchements, avaloirs et fossés ainsi que des ouvrages complémentaires aux fournitures préfabriquées.

### 3-1.3.1 - Bétons à caractères normalisés

Le béton utilisé est un Béton à Caractère Normalisé conforme à la norme NF EN 206-1 (1), défini comme suit :

| Localisation des travaux | Nature des travaux (2) | Désignation du ciment (3) | Classe d’affaissement - (4) | Résistance à la compression (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPJ - CEM II/B 32,5 |  | C 20/25 |

| Granularité (6) | Classe d’environnement (7) | Type de béton (8) | Caractère complémentaire (9) | Spécifications complémentaires (10) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0/20 | XF2 | NA |  |  |

Il provient d’une centrale titulaire du droit d’usage de la marque NF - BPE (11).

La consistance du béton peut faire l’objet d’une adaptation en concertation avec le maître d’œuvre, en fonction des conditions rencontrées à l’occasion des travaux. L’ajout d’eau sur le chantier est formellement interdit.

### 3-1.3.2 - Béton / Mortier pouvant être fabriqué sur chantier

La fourniture des ciments pour les mortiers et les bétons pouvant être fabriqués sur le chantier fait partie de l'entreprise.

La formulation de ces bétons nécessite l'accord préalable du maître d'oeuvre.

Le béton utilisé est défini comme suit :

| Localisation des travaux | Nature des travaux (1) | Désignation du ciment (2) | Dosage en ciment | Granularité (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPJ - CEM II/B 32,5 |  | 0/ 20 |

| Type de béton (4) | Classe d’environnement (5) | Spécifications complémentaires (6) |
| --- | --- | --- |
| NA | XD3 |  |

### 3-1.3.3 – Acier pour béton armé

Toutes les armatures devront être parfaitement propres sans aucune trace de peinture, de graisse, de ciment, de terre ou de rouille.

Les aciers seront disposés sans contact avec le sol en lot classés par diamètre et par nuance d'acier.

Armatures principales : les aciers à haute résistance du type acier TOR. Ils seront de la nuance Fe E40

Armatures secondaires : ronds lisses de la nuance Fe E24

## 3-1.4 – Matériaux pour protections intérieures et extérieures

Les revêtements intérieurs et / ou extérieurs doivent adhérer fermement et constitue une protection continue à la surface du matériau en contact avec l'effluent ou avec le sol.

Les composants utilisés, lorsqu'ils sont titulaires de certifications, ne nécessitent pas de contrôles supplémentaires.

Dans le cas contraire, des contrôles doivent être effectués en atelier ou en usine sur les matières premières et matériaux constitutifs. Ils porteront sur les caractéristiques  suivantes :

- dimensionnelles

- physiques et mécaniques

- cliniques.

## 3-1.5 – Produits d'étanchéité

Les produits d'étanchéité mis en œuvre seront adaptés au support intéressé et agréés par le Maître d'œuvre ; ils seront passibles d'une garantie de dix ans.

a) Produits de garniture pour joints

La nature des produits à utiliser sera :

- pour les joints étanches à l'eau : caoutchouc naturel du type "water-stop" ou similaire,

- pour les matériaux de remplissage : polystyrène expansé ou matériau analogue.

Le type de joint est soumis à l'agrément du Maître d'œuvre. En particulier, le caoutchouc devra répondre aux caractéristiques suivantes :

- résistance à la traction, à la rupture : 250 bars

- dureté shore (définie par la norme NF ISO 48) : 70

- allongement à la rupture : 500 %

Après vieillissement de 14 jours à 70° C, ce matériau ne devra pas présenter des pertes de caractéristiques  supérieures à 20 % des chiffres ci-dessus. Il ne devra subir aucune altération des chaux, ciments, eaux et matières agressives.

b) Produits hydrofuges

Les badigeons pour parements cachés de béton seront soit du goudron désacidifié, soit du bitume à chaud, soit une émulsion non acide de bitume.

L'entrepreneur pourra toutefois proposé au Maître d'œuvre l'emploi d'un badigeon à base d'un produit de son choix.

Les produits ne pourront être approvisionnés par l'entrepreneur qu'après l'agrément donné par le Maître d'œuvre à ses propositions.

c) Etanchéité de la canalisation

## 3-1.6 – Géotextiles

Seuls des géotextile s certifiés par l'ASQUAL pourront être proposés par l'entrepreneur et en référence à la norme AFNOR G 38 060 "Mise en œuvre – spécifications – contrôle des géotextiles.

| Localisation des travaux ( | Nature des travaux ( | Résistance traction k/N/m ( | Résistance déchirure kN ( | Déformation à l'effort maxi % ( | Permittivité kN/e s–1 ( | Porométrie µm ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les fiches techniques d'identification sont soumises au visa du Maître d'œuvre. Ce dernier ou son représentant procèdera sur chaque rouleau livré à la vérification de la conformité du certificat de qualification du produit livré avec les spécifications et le contrôle de l'étiquetage et du marquage dans la masse.

## 3-1.7 – Drains

| LOCALISATION | TYPE |
| --- | --- |

Les accessoires (manchons, joints, bouchons, etc.) sont de même nature que les drains et proviennent impérativement du même fabricant.

Ils possèdent les caractéristiques suivantes :

| LOCALISATION | TYPE |
| --- | --- |
| Drainage des tranchées d'assainissement situées dans la nappe | Drain routier en P.V.C. – U à double paroi, enrobé d'un filtre géotextile, de diamètre nominal DN = 100 |
| Tranchées drainantes | Drain routier en P.E. – H.D. à double paroi, de diamètre nominal DN = 250 |

## 3-1.8 – Equipements des ouvrages d'assainissement

### 3-1.8.1. – Nature et qualité

#### 3-1.8.1.1 – Aciers galvanisés

Les aciers employés devront répondre aux conditions définies par les normes de qualité et les normes dimensionnelles de la norme NF ISO 1461.

Concerne :

- Echelles, échelons et crosses des regards préfabriqués.

#### 3-1.8.1.2 – Fonte pour tampons

Les dispositifs de fermeture des regards de visite seront en fonte à graphite sphéroïdal (fonte GS) conforme à la norme ISO 1083.

### 3-1.8.2. – Spécification

#### 3-1.8.2.1 – Dispositifs de fermeture des regards

Les dispositifs de fermeture des regards et des accès aux ouvrages seront conformes à la norme NF EN 124 et porteront les labels NF-GS.

Caractéristiques :

- classe D 400 – Charge de rupture supérieure à 400 kN,

- ouverture libre : 800 mm pour le regard de visite du puits de chute. 1000 mm pour le regard avec grille avaloir,

- tampon ventilé,

- manutention : un trou de levage central ou deux trous diamétralement opposés,

- les surfaces de contact des cadres et tampons auront les mêmes rainurages ainsi que la même glissance.

#### 3-1.8.2.2 – Echelles, échelons et crosses

La conception, l'installation et les essais des échelons et crosses en alliage seront conformes aux prescriptions de la norme NF EN ISO 14122-4.

Ces équipements seront fixés dans le gros œuvre soit par des chevilles chimiques, soit par scellement au mortier de béton avec un espacement de 0,30 m.

Les crosses devront dépasser de 0.80 m minimum au dessus de la côte du dispositif de fermeture du regard.

La boulonnerie et autres pièces accessoires seront en acier inoxydable.

## 3-1.9 – Matériaux de remblaiement des tranchées

Il est précisé que l'entrepreneur devra indiquer les noms et adresses de tous les fournisseurs, sites et carrières et devra obtenir l'accord écrit du Maître d'œuvre.

L'entrepreneur ne pourra modifier les provenances et les lieux d'extraction des matériaux sans l'autorisation préalable écrit du Maître d'œuvre.

Les matériaux proposés devront satisfaire aux prescriptions de la norme tranchées NF P 98-331, ainsi qu'à celles du "guide technique pour le remblayage des tranchées" édité par le SETRA.

Dans des situations particulièrement délicates comme celles dues à l'encombrement du sous-sol par des concessionnaires, l'entrepreneur sera autorisé à utiliser des matériaux autocompactable, autonivelant et réexcavable à long terme. L'accord écrit du Maître d'œuvre devra être recherché.

# CHAPITRE 3-2 : PRESCRIPTIONS DE FABRICATION ET DE MISE EN ŒUVRE

## 3-2.1 – Généralités

L'entrepreneur doit, sous sa responsabilité, organiser son chantier de manière à le débarrasser des eaux de toute nature, à maintenir les écoulements et à prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux ouvrages existants dans l'espace public et à l'intérieur des propriétés riveraines.

L'entrepreneur fournit et établit à ses frais, sous son entière responsabilité, les échafaudages et engins de toutes natures nécessaires à l'exécution complète des travaux.

Il doit supporter toutes les sujétions relatives à la mise en place et au fonctionnement de son matériel, sans pouvoir réclamer aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de force majeure dûment justifiée.

La responsabilité de l'entrepreneur ne fait pas obstacle à ce qu'en cas de péril, le Maître d'œuvre puisse ordonner et faire prendre aux frais de l'entrepreneur, immédiatement avisé, des mesures de sécurité pour suppléer celles qui feraient défaut.

Il est rappelé que pour les prescriptions d'ordre organisationnel concernant en particulier les plans d'exécution et l'installation du chantier, il y a lieu de se reporter au C.C.A.P. et aux livres 0 et 1. Pour les prescriptions concernant la reconstitution des chaussées, l'entrepreneur se reportera aux livres 2, 4, 5 et 6.

## 3-2.2 – Exécution des tranchées

### 3-2.2.1 – Définitions numériques

En présence d'une structure de chaussée existante, le découpage préalable est obligatoire. Par sciage ou découpage à l'aide d'un marteau pneumatique, d'une découpeuse-trancheuse ou d'une disqueuse suivant la nature et les épaisseurs de matériaux en place. Les accès des riverains à leur propriété seront interrompus le minimum de temps et après concertation.

La longueur maximale de tranchées pouvant rester ouverte est de ………………………

L'entrepreneur est tenu avant tout début de chantier de vérifier l'altimétrie  du point de rejet. La production de cette cote altimétrique au Maître d'œuvre où à son représentant constitue un point d'arrêt.

La largeur de la tranchée (fond de fouille et entre blindage) devra correspondre aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous :

| Largeur des tranchées Diamètres de canalisations | Pour 1 canalisation | Pour n canalisations |
| --- | --- | --- |
| ( 600 mm ( 600 mm | DN + 0.60 m DN + 0.80 m | ( DN + 0.60 + (( DN-1) 0.50 ( DN + 0.80 + (( DN-1) 0.50 |

### 3-2.2.2. – Blindage

Conformément aux dispositions prévues à l'article V.6 du fascicule 70, l'entrepreneur est tenue d'étayer les fouilles. L'entrepreneur utilisera, sauf exception, un blindage métallique.

Ces blindages devront être suffisants pour assurer, avec une marge normale de sécurité, le maintien des terres, la sécurité du personnel et pour prévenir tous les éboulements.

L'entrepreneur devra présenter au Maître d'œuvre les différents modes de blindage qu'il compte adopter en fonction des terrains rencontrés, et les notes de calcul définissant ces ouvrages provisoires. Cela concerne les dessins et calculs des cadres, liernes et butons, boisages et blindages. Il sera tenu d'apporter, à ses frais, toutes les modifications prescrites par le Maître d'œuvre dans l'intérêt de la sécurité. La présentation des documents précités constitue un point d'arrêt.

L'entrepreneur garde la responsabilité du blindage et des consolidations provisoires en cours de chantier. Il devra procéder à son initiative ou à la demande du Maître d'œuvre, à toutes vérifications, modifications ou remplacements utiles pour assurer la sécurité, et en particulier justifier que le blindage apporte toutes garanties, même en cas de surcharge subite en bordure de fouilles entraînées par :

- des actions qui résultent de l'effet des charges roulantes routières,

- des actions qui résultent de l'effet des charges permanentes exercées au niveau du terrain naturel telles qu'elles sont décrites dans le dossier technique du DCE.

Dans tous les cas, les dispositions adoptées pour le blindage devront être conformes aux prescriptions prévues par la législation du travail.

Le mode de retrait du blindage sera proposé à l'agrément du Maître d'œuvre.

### 3-2.2.3. – Rabattement de nappes phréatiques

La présence éventuelle d'une nappe phréatique :

- n'a pas été prise en compte

- a été prise en compte pour tous les travaux

- a été prise en compte dans les rues suivantes

- a été prise en compte dans les sections suivantes.

Dans le cas ou la nature du sous-sol, le niveau et la puissance de la nappe aquifère sont susceptibles d'entraîner des difficultés particulières de terrassement et de blindage des fouilles qui ne peuvent être réglées par d'autres moyens, l'entrepreneur est tenu, avec l'accord du Maître d'œuvre, de faire précéder les terrassements en tranchée d'un rabattement de la nappe aquifère.

La cote de rabattement se situe entre 0,30 m et 0,40 m au-dessous du fond de fouille.

### 3-2.2.4. – Démolitions

Les démolitions de maçonnerie, des conduites, des regards, câbles ou installations de toutes natures qui se trouveraient dans les emprises des travaux, font partie de l'entreprise.

Avant de procéder à leur démolition, l'entrepreneur devra obtenir l'autorisation du représentant du Maître d'œuvre ou de son représentant et/ou du propriétaire de l'ouvrage lorsqu'il sera identifié.

Les démolitions qui seraient nécessaires pour permettre l'exécution des travaux seront faites à la pince, au pic, à la pioche, au marteau pneumatique, au brise-béton ou par tout autre moyen que les explosifs qui ne devront être utilisés qu'après accord du Maître d'œuvre et l'accomplissement des procédures spécifiques.

Les produits de démolition seront évacués au centre de retraitement après accord du Maître d'œuvre ou de son représentant.

### 3-2.2.5. – Fond de fouilles

Les drainages temporaires sont à prévoir ………………………………………………………

Les drains sont incorporés dans un prisme de hauteur et de largeur égales à deux fois le diamètre du drain.

Dans tous les cas et pour tous les réseaux, le fond de la tranchée sera compacté par deux passes d'un compacteur approprié à la géométrie de la fouille et permettant d'assurer la stabilité et la planéité du fond de tranchée.

Avant la mise en place des tuyaux, le fond de fouille fera l'objet d'une réception par le Maître d'œuvre ou son représentant, au cours de laquelle il sera vérifié en particulier l'absence de points durs ou faibles. Cette réception constitue un point d'arrêt.

## 3-2.3 – Pose de tuyaux et autres éléments

Les éléments déposés ne sont pas réemployés.

Le procédé employé par l'entreprise pour régler en altimétrie les tuyaux sera soumis au visa du Maître d'œuvre.

Par dérogation au V.7.3.1 "Réalisation du lit de pose" de l'article V.7 du fascicule n°70 du C.C.T.G. intitulé "Pose des tuyaux", il est fait application des dispositions suivantes :

- Le lit de pose est constitué de matériaux contenant moins de 5 % de particules inférieures à 0,1 mm et ne contenant pas d'éléments de diamètre supérieur à 10 mm.

- En terrain aquifère, le lit de pose est constitué de matériaux de granularité comprise entre 20 mm et 40 mm.

### 3-2.3.1. – Lit de pose particulier

Lorsque les canalisations sont posées sur berceaux ou sur dalles de répartition, ces dispositifs feront l'objet d'une note de calculs soumise au visa du Maître d'œuvre.

### 3-2.3.2. – Coupes des tuyaux

(Réf : C.C.T.G. fascicule 70 – article V.7).

La coupe biaise des tuyaux est interdite.

La coupe droite des tuyaux est subordonnée à l'accord préalable du Maître d'œuvre et sera obligatoirement exécutée avec des tronçonneuses ou de l'outillage préconisé par le fournisseur.

### 3-2.3.3. – Mise en place des canalisations

La conformité des tuyaux livrés sera vérifiés ainsi que le délai de séchage entre la fabrication et la mise en place du tuyau. Le contrôle du bon alignement des tuyaux et la vérification de la régularité de la pente fera l'objet d'une procédure entre l'entreprise et le Maître d'œuvre ou son représentant.

### 3-2.3.4. – Regards de visite, avaloirs et branchements préfabriqués

Les regards préfabriqués seront posés sur un béton de propreté de 0,10 m d'épaisseur coulée sur place et constituée de béton dosé à 150 kg.

Le raccordement à la canalisation se fera par l'intermédiaire d'une manchette de 0,50 m reliée au regard et à la canalisation par des manchons conformes à la norme NF EN 588-1. La tête du regard sera couronnée par une dalle de répartition réductrice dimensionnée pour supporter les surcharges normalisées sur chaussée ou sur trottoir.

Une décantation de 0,30 m sera prévue sur les regards n° ……….

Au delà d'une hauteur de chute de ……… pour les eaux usées et de ………. pour les eaux pluviales, les raccordements s'effectueront par un dispositif accompagnant la chute et soumis à l'accord du Maître d'œuvre.

En cas de chute d’eau supérieure à 1.50 m, il sera impératif de réaliser un pavage des radiers de regard.

#### 3-2.3.4.1 – Dispositifs de fermeture des regards

La pose de ces dispositifs sera conforme aux dispositions de la norme NF EN 124

Le dispositif de fermeture est posé de manière à affleurer le niveau supérieur de la chaussée ou du trottoir.

#### 3-2.3.4.2 – Raccordements des branchements

Les raccords de branchements seront conformes aux article chapitre V.10 du C.C.T.G. –  fascicule 70.

Pour chaque branchement, il sera mis en place en limite de propriété, un regard de branchement préfabriqué en fibres ciment de diamètre nominal égal à 400 mm, fermé par un tampon de trottoir.

## 3-2.4 – Construction des ouvrages en place

Aucune canalisation ne sera coulée en place et aucun regard ne sera monté en maçonnerie.

Les regards et cheminées d'accès, bouches d'égout, regards de façade et boîtes de branchements sont principalement construits en éléments préfabriqués en béton. Toutefois, les ouvrages spéciaux suivants ….. seront coulés en place. Ils seront calculés conformément au fascicule du C.C.T.G. n°61 titre VI – Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé – Les ouvrages annexes et ouvrages spéciaux sont complètement étanches : leur parois intérieures sont lisses et sans enduit.

Leurs constituants satisfont aux règles de fabrication et de mise en œuvre qui font l'objet de l'article V.8 du fascicule n°70 du C.C.T.G. et de l'article 3-2..4.3 ci-après du présent C.C.T.P. intitulé – Mise en œuvre du béton - .

### 3-2.4.1. – Conditions d'exécution des mortiers, chapes, enduits et béton fabriqués sur chantier.

a) Composition des mortiers

| UTILISATION | TYPE DE SABLE | NATURE DU LIANT | POIDS DU LIANT PAR M3 DE SABLE SEC |
| --- | --- | --- | --- |
| Chape Enduit des radiers, regards de visite, scellement des échelons de regards et des cadres de support de tampons Maçonnerie de meulière | Fin Fin Moyen | C.P.M.F.2 C.P.M.F.2 C.L.K. 45 ou C.P.M.F.2 | 450 KG 600 KG 350 KG |

b) Bétons pouvant être fabriqués sur le chantier

La composition volumétrique du béton devra être déterminée pour chaque catégorie de béton en fonction de la granularité des agrégats utilisés, teneur en ciment constante.

A titre indicatif, cette composition pour un m3  de béton pourrait être la suivante :

seul le poids de ciment par m3 ne devra pas être modifié.

| UTILISATION | VOLUME DE SABLE | VOLUME DE GRAVILLONS | NATURE DU LIANT | POIDS DU LIANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté Béton de remplissage | 400 dm3 400 dm3 | 800 dm3 800 dm3 | C.L.K.. 35 C.P.A.L. 35 ou C.P.M.F. 2 C.L.K.. 35 C.P.A.L. 35 ou C.P.M.F. 2 | 150 KG 200 KG |

Les autres utilisations seront traitées avec un béton normalisé (BCN)

### 3-2.4.2. – Coffrage – Armature

Tous les parements seront conservés bruts de décoffrage  : les matériaux utilisés devront permettre l’obtention d’arêtes soignées et de surfaces parfaitement lisses.

Les coffrages devront être parfaitement propres, sans aucune trace de béton, mortier ou laitance anciens et seront recouverts d'une huile de décoffrage. Les produits de démoulage ne devront pas attaquer le béton ni le tâcher.

Les conditions d’emploi des armatures devront satisfaire aux recommandations incluses dans leur fiche d’identification. Avant de commencer le bétonnage, l’entrepreneur préviendra le Maître d'œuvre pour lui permettre de vérifier le nombre, les dimensions, la position et l’alignement des armatures. Cette vérification constitue un point d’arrêt.

L’enrobage des armatures devra être de 4 cm minimum.

### 3-2.4.3 – Mise en œuvre des bétons

Les bétons seront pervibrés dans la masse. Les dispositions utilisées devront être agréées par le Maître d'œuvre dans les conditions prescrites par l’article 84 du fascicule 65 du C.C.T.G. L’utilisation d’aiguilles fines sera exigée.

Le nombre d’appareils de vibration sera suffisant pour que toute la masse de béton frais mis en œuvre puisse subir une vibration suffisante et homogène. Le programme de bétonnage à soumettre au Maître d'œuvre fera apparaître de manière précise les reprises de bétonnage.

Tous les parements vus seront lisses et bruts de décoffrage. Les surfaces de ces parements seront celles du béton naturel et uniforme.

Les arêtes seront vives et non épaufrées.

Ou au choix du rédacteur

Les arêtes ne sdevront pas être vives, l’entrepreneur prévoira, dans ses prix, la fourniture et la mise en œuvre de baguettes d’angle.

Dans tous les cas où des défauts apparaîtraient au décoffrage (nids de cailloux, arêtes mal dressées ou épaufrées, empreintes de panneaux de coffrage, traces de laitance, fissures, bulles d’air apparentes, reprises visibles de bétonnage), l'entrepreneur sera tenu d’effectuer à ses frais la reprise des parements défectueux selon les instructions du Maître d'œuvre.

L'entrepreneur devra également prendre toutes les précautions utiles afin de parer aux effets de retrait du béton et devra obturer à ses frais toutes fissures transversales qui se produiraient au cas où ces précautions se révèleraient inopérantes. Cette prescription est également valable pour les reprises entre les différentes phases de bétonnage.

Le béton mis en œuvre devra être étanche ; dans le but d’obtenir l’étanchéité, l'entrepreneur pourra être autorisé par le Maître d'œuvre à additionner le béton de produits plastifiants et entraîneur d’air.

## 3-2.5 – Remblaiement des tranchées

### 3-2.5.1 - Enrobage des canalisations (cf. fascicule 70 article V.11)

Cette opération comprend la réalisation de  :

- lit de pose en ……………….

- assise

- remblais de protection (0,10 cm d’épaisseur)

Après exécution du lit de pose, les flancs des tuyaux seront soigneusement butés pour constituer l'assise.

L’enrobage doit être réalisé avec soin  ; on "poussera" les matériaux sous les flancs du réseau afin de ne pas laisser de cavité. Le "fichage à l'eau" est une opération facilitante mais qui ne suffit pas à elle seule. Elle ne peut être entreprise qu'avec des matériaux propres et dans un milieu perméable.

Le remblai de protection sera régalé après déchargement, par couche de vingt 
(20) cm d'épaisseur et compacté de manière à obtenir une densité sèche au moins égale à 95 % de l'optimum Proctor Normal : qualité Q4.

Le passage des compacteurs doit être réalisé à une distance raisonnable du réseau, distance qui est en fonction de la nature de l'engin de compactage (25 cm pour les petits engins ; 40 cm pour les engins les plus performants ; 55 cm pour les pilonneuses qu'il est préférable d'éviter pour ce travail).

### 3-2.5.2 – Exécution du corps du remblai Norme tranchées NF P 98 331 (cf. guide technique de remblayage des tranchées SETRA – LCPC mai 1994)

#### 3-2.5.2.1 – Classification des tranchées

| Localisation | Entre Rn et R(n+1) R(n+2) etc. | Type de tranchées | Qualité du compactage | Classification du matériau | P S R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P I R | ( | Qualité du compactage | Epaisseur minimale |
| Trottoir |  | Type 2 | Q4 |  | Q3 |  |
| Chaussée |  | Type 1 | Q4 |  | Q3 |  |
| Accotement |  | Type 3 | Q4 |  | Q3 |  |
| Espace vert |  | Type 4 | Q4 |  | Q4 |  |

( Selon classification GTR

#### 3-2.5.2.2 – Qualité du remblai

Les remblaiements ne seront exécutés avec les matériaux extraits que si la tranchée est de type 4. Dans cette hypothèse les modalités d'exécution sont les suivantes : ……………………………

Dans l'autre hypothèse les matériaux extraits seront évacués en décharge.

La classe de trafic retenue pour définir la qualité du compactage est la suivante : …………………………………………………………………………………………………

Partie inférieure de remblai (PIR) QUALITE Q4

Elle se situe au-dessus de la zone de pose et n'existe que pour les tranchées profondes. Elle a une épaisseur au moins égale à 15 cm, sinon on l'assimilera à la partie supérieure de remblai.

On réalise cette partie inférieure de remblai avec des matériaux d'apport chaque fois qu'il s'agit de tranchées de types I, II et III. Le matériau d'apport est un sable fin plus ou moins limoneux (classification GTR B1, B2, B5m, D1). S'il y a un risque d'entraînement hydraulique des matériaux, on utilisera des matériaux plus graveleux du type D2, D3, B3 voire B4m.

Les modalités de compactage sont définies par le Guide technique remblayage de tranchées dans des tableaux de compactage qui donnent pour chaque type de compacteur et en fonction du matériau utilisé :

- l'épaisseur des couches,

- le "rendement" possible,

- le nombre de passes,

- la vitesse de l'engin

Partie supérieure de remblai (PSR) QUALITE Q3

Son épaisseur est en fonction du type de tranchée et du trafic de la voie. On respectera les épaisseurs minimales données dans le tableau ci-dessous.

Les matériaux utilisés peuvent être les mêmes que ceux qui constitue la partie inférieure de remblai dans le cas de tranchées de type I et pour les trafics moyen et faible. Dans les autres cas, on utilisera des matériaux naturels graveleux peu pollués (classification GTR D2, D3 et B3) ou des matériaux issus du recyclage des graves hydrauliques ou de béton (classification GTR F71).

| Trafic Type de tranchée | FORT | MOYEN | FAIBLE |
| --- | --- | --- | --- |
| TRANCHÉE TYPE I | 60 cm | 45 cm | 30 cm |
| TRANCHÉE TYPE II | Supérieure ou égale à 15 cm |
| TRANCHÉE TYPE III | Supérieure ou égale à 30 cm |
| TRANCHÉE TYPE IV | Pas de partie supérieure de remblai : tout est traité en qualité Q4 |

Comme pour la partie inférieure de remblai, les tableaux de compactage fixent les modalités de compactage pour obtenir la qualité requise suivant les types d'engins et de matériaux.

## 3-2.6 – Contrôles

### 3-2.6.1 – Compactage de remblais de tranchée

L'entrepreneur sera tenu de réaliser des mesures au pénétrodensitographe 
(PDG 1000) dont le nombre ne pourra être inférieur à …………………………………

La localisation de l'essai fera l'objet d'une décision commune entre l'entrepreneur et le Maître d'œuvre ou son représentant.

Les profils pénétrométriques seront inclus dans le PAQ.

### 3-2.6.2 – Examen visuel et / ou télévisuel

Que les canalisations soient visitables ou pas, les ouvrages devront faire l'objet d'examen visuel (continuité, régularité du fil d'eau, déviation angulaire, absence totale d'obstacles, mise en place des joints, …. etc.) préalablement à tout remblaiement. Cet examen constitue un point d’arrêt.

Lorsque l'ouvrage n'est pas visitable en totalité ou pour partie, l'entrepreneur prendra en charge l'inspection télévisuelle ; cette prestation fera l'objet d'un rapport qui sera joint au PAQ.

### 3-2.6.3 – Etanchéité des ouvrages

Sur une canalisation comprenant des branchements, il sera nécessaire d'isoler les branchements par la pose d'un obturateur.

Les contrôles d'étanchéité relèvent du contrôle extérieur du Maître d'ouvrage et à ce titre devront être réalisés par des entreprises spécialisées, choisies par le Maître d'ouvrage, à l'exception de celles qui ont effectué les travaux. Les tests seront pris en charge par le Maître d'œuvre, techniquement et financièrement. Ces essais seront réalisés après remblaiement mais avant reconstruction des sols.

- Tests d'étanchéité à l'air

Il sera procédé à un test d'étanchéité à l'air sur l'ensemble des canalisations. Ce test sera réalisé conformément au protocole du Québec, suivant la Directive n°004 du Ministère de l'Environnement du Québec.

b) Tests d'étanchéité à l'eau

Il sera procédé à un test d'étanchéité à l'eau sur l'ensemble des regards de visite. Ce test sera réalisé conformément au protocole interministériel du 16 mars 1984.

## 3-2.7 – Pose de drains

### 3-2.7.1 – Drainage temporaire

Un drainage temporaire sera mis en place entre les regards…………………………………

### 3-2.7.2 – Drainage permanent sous canalisation

Le drainage des fouilles est assuré par la mise en place d'un drain de … de diamètre et d'un lit de cailloux de granularité 20/40 de 0,50 m d'épaisseur sur toute la largeur de la fouille, enveloppé totalement par une nappe de géotextile non tissé. La nappe de géotextile est déroulée en fond de tranchée et remontée le long des parois verticales de celle-ci sur une hauteur minimale permettant, après mise en place du drain et du lit de cailloux, d'être rabattue sur ce dernier. Le recouvrement au droit de la jonction des deux extrémités de la nappe de géotextile est au moins égal à 0,50 m.

ou

Le drainage des fouilles est assuré par la mise en place d'un lit de cailloux de granularité 20/40 de 0,30 m d'épaisseur sur toute la largeur de la fouille et  enveloppé totalement par une nappe de géotextile non tissé. La nappe de géotextile est déroulée en fond de tranchée et remontée le long des parois verticales de celle-ci sur une hauteur minimale permettant, après mise en place du lit de cailloux, d'être rabattue sur ce dernier. Le recouvrement au droit de la jonction des deux extrémités de la nappe de géotextile est au moins égal à 0,50 m.

## 3-2.8 – Tranchée drainante

La pente longitudinale sera régulière et supérieure à 5%0. La hauteur de la tranchée drainante est de …………………..

Le diamètre nominal du collecteur drain est de …………………………………………………………

Les regards de contrôle aurait une dimension interne ( à 0,40 mètre et serait distants de 
80 mètres.

Aux points bas, le réseau est vidangé par écoulement gravitaire vers l'exutoire constitué par …………..

Un regard de visite est mis en place à ce point. Il assure la concentration des eaux de ruissellement provenant des réseaux de drainage suivants …………………………………………..

La granularité des cailloux est la suivante : ……………………………………………………………..

Le drain sera de type génie civil rigide : NF P 16-351 et NF P 18-352.

Le drain sera de type agricole souple :   NF U 51-101 et NF U 51-151

Le géotextile répondra aux caractéristiques indiquées au paragraphe 1.6 du C.C.T.P. ; la conformité du certificat de qualification du produit livré avec ces spécifications sera vérifiée sur le chantier, ainsi que l'étiquetage de chaque rouleau livré.

Le nombre et la nature des essais de contrôle pour l'ensemble du chantier seront les suivants :

1 essai de permittivité (NF ISO 11058)

1 essai de mesure d'ouverture de filtration (NF ISO 12956)

## 3-2.9 – Exécution des fossés (cf. C.C.T.G. fascicule 39)

Les déblais sont / ne sont pas déposés en cordon de part et d'autre du fossé.

Ils seront évacués / régalés suivant leur nature.

# CHAPITRE 3-3 : ASSURANCE QUALITÉ

Le chantier devra être réalisé selon une démarche qualité quelle qu'en soit l'importance de l'opération. L'entrepreneur ou le mandataire, dans la période de préparation des travaux, soumettra au visa du Maître d'œuvre un dossier technique chantier, un Plan d'application du mémoire technique ou un Plan d'assurance qualité (choix à la rédaction).

Ce document exposera la démarche qualité envisagée sur le chantier, d'une manière plus ou moins détaillée selon le niveau imposé par le C.C.T.P., sur au moins les points suivants :

- les dispositions générales retenues pour la réalisation du marché ;

- les dispositions prises pour assurer un travail de qualité ;

- le descriptif de l'organisation du contrôle interne ;

- la description des contrôles internes, leurs fréquences et la forme des comptes rendus ;

- les fiches de procédure d'exécution des différentes tâches ;

- le descriptif des contrôles de qualité réalisés par le contrôle externe, avec leurs fréquences minimales, les méthodologies employées et le circuit de transmission des résultats.

Le contrôle extérieur sera réalisé sous l'autorité du Maître d'œuvre selon un programme adapté en fonction de la démarche qualité de l'entrepreneur. Les essais de constituants et de mise en œuvre seront effectués par le laboratoire du Maître d'œuvre, selon les fréquences maximales fixées dans les chapitres suivants.