Cahiers des clauses techniques particulières

C.C.T.P. VOIRIES

LIVRE 5

assises de chaussées et couches

de forme en matériaux d'apport

Direction des Routes et des Transports 			           Décembre 2011

Sommaire

CHAPITRE 5-0 : DESCRIPTION DES TRAVAUX	3

5-0.1 - Généralités	3

5-0.2 - Description élémentaire des travaux	3

CHAPITRE 5-1 : DESCRIPTION DES COMPOSANTS	5

5-1.1 - Provenance des constituants	5

5-1.2 - Granulats pour Graves traitées aux liants hydrauliques	5

5-1.3 - Granulats pour graves non traitées	6

5-1.4 - Sable pour STLH	6

5-1.5 - Liants hydrauliques et adjuvants	7

5-1.6 - Eau	7

5-1.7 - Liants hydrocarbonés destinés aux enduits de cure ou protection et enduits sur cloutage	8

5-1.8 - Granulats pour enduits	8

5-1.9 - Granulats pour cloutage sur sables traités aux liants hydrauliques	8

CHAPITRE 5-2 : COMPOSITION, FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX ELABORES EN CENTRALES	9

SOUS CHAPITRE 5-2.A - CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES MELANGES	9

5-2.A.1 - Composition et caractéristiques mécaniques des matériaux élaborés en centrale	9

5-2.A.2 - Graves traitées aux liants hydrauliques	9

5-2.A.3 - Sables traités aux liants hydrauliques	11

5-2.A.4 - Graves non traitées	12

SOUS CHAPITRE 5-2.B - FABRICATION DES MELANGES	13

5-2.B.1 - Matériels, niveaux et capacité des centrales	13

5-2.B.2 - Stockage des granulats	14

5-2.B.3 - Bon d’identification	14

5-2.B.4 - Transport des matériaux	14

SOUS CHAPITRE 5-2.C - MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX DE COUCHES DE CHAUSSEES OU DE COUCHE DE FORME	15

5-2.C. 1 - Réception du support	15

5-2.C.2 - Repères de nivellement	15

5-2.C.3 - Dispositions générales	15

5-2.C.4 - Conditions météorologiques	15

5-2.C.5 - Répandage, régalage, et réglage	16

5-2.C.6 – Compactage	16

5-2.C 7 - Enduit de protection	17

5-2.C 8 - Enduit sur cloutage	17

CHAPITRE 5-3 - ASSURANCE QUALITE	18

5-3.1 - Consistance Minimale de la démarche qualité :	19

5-3.2 - Contrôle extérieur :	22

# CHAPITRE 5-0 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

## 5-0.1 - Généralités

Le présent cahier des clauses techniques particulières définit les spécifications des constituants, les conditions de fabrication, de transport et de mise en œuvre des couches de base, de fondation ou de forme, en matériaux traités aux liants hydrauliques élaborés en centrales de malaxage, et matériaux non traités, conformément au fascicule 25 du cahier des clauses techniques générales et la norme NF P 98-115, destinés à :

## 5-0.2 - Description élémentaire des travaux

5-0.2.1 - Etat prévisionnel des travaux

La nature et l’épaisseur des matériaux d’assises à mettre en œuvre sont les suivantes :

| Localisation des travaux (1) | Type de matériaux d’assises (2) | Norme Européenne (3) | Nature de la couche (4) | Classe mécanique (5) | Epaisseur nominale en cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La démarche Qualité retenue pour cette phase de chantier sera de niveau (4) avec fourniture d’un..........................défini au chapitre 3 du présent livre.

5-0.2.2 - Prestations particulières

Sans objet.

ou

# CHAPITRE 5-1 : DESCRIPTION DES COMPOSANTS

## 5-1.1 - Provenance des constituants

La provenance des constituants est définie dans le PAQ, le plan d’application du mémoire technique de l’entreprise ou dans le dossier technique chantier, qui devra prévoir la justification de la qualité des produits en stock sur la centrale au moment des travaux notamment par la fourniture de fiches de contrôle en carrière et sur le site portant sur au moins quinze essais réalisés dans les six derniers mois. Elle sera soumise à l’agrément du Maître d’Œuvre durant la période de préparation du Chantier.

Les constituants seront conformes aux prescriptions de la norme NF P 98-115 de mai 2009, ainsi qu’aux fascicules 25 et 23.

Pour les enduits de cure et de protection, les granulats seront conformes à la norme NF EN 13 043 pour les matériaux traités au liant hydrocarboné. Ils devront faire l’objet d’un Marquage CE, avec un niveau de déclaration 4 pour les couches de base et de liaison et d’une attestation de niveau 2+ pour les couches de roulement. Durant la période de préparation, l’entreprise devra soumettre la preuve du Marquage.

Les fournitures feront l’objet d’une certification AFNOR NF ou d’une marque équivalente ou seront caractérisées par des essais prouvant leur conformité aux normes et leur régularité dans le temps.

## 5-1.2 - Granulats pour Graves traitées aux liants hydrauliques

Sans objet.

ou

Le squelette minéral est obtenu par recomposition de sables 0/2, 0/4, 0/5, 0/6 et de gravillons 6/10, 10/14, 5/20, 6/20, 10/20 ou 10/31,5.

La grave 0/20 ou 0/14 minérale pour couches de base et fondation sera reconstituée, sur la centrale de malaxage, à partir d’au moins deux fractions, sable et gravillon.

Pour une grave de couche de forme, l’utilisation d’une fraction grave criblée concassée pourra être autorisée sous réserve de présenter une homogénéité correcte et une courbe granulométrique s’inscrivant dans les fuseaux de recomposition (Fiche technique Produit avec plus de 10 essais récents).

5-1.2.2 - Caractéristiques de base et angularité

Les caractéristiques des granulats sont conformes aux spécifications des normes NF EN 13 242 et XP P 18 545, et définies dans le tableau ci après.

Les caractéristiques minimales sont :

| Section ou voie concernée | Nature de la couche (1) | Granularité | Caractéristiques de base normalisées (2) | Angularité (3) | Catégorie de grave de béton concassé admissible (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aucune trace de matières organiques dans les sables ne sera admise (essai réalisé selon norme NF EN 1744). En cas de présence, l’entrepreneur devra fournir une étude conformément à l’article 6.4.1 de la norme NF EN 13 242, mettant en évidence que cela ne provoque pas :

- Une augmentation du temps de prise des éprouvettes supérieures à 120mn ;

- Une réduction de la résistance en compression des éprouvettes supérieure à 20% à 28 jours.

Les granulats de recyclage de béton concassé et leur domaine d’emploi sont définis dans le guide d’utilisation des matériaux d’Ile de France. Leur utilisation est autorisée dans les mélanges traités aux liants hydrauliques, sous réserve de présenter une granularité aux fuseaux définis et posséder des résultats de caractéristiques mécaniques conformes aux prescriptions du présent marché.

Les granulats de recyclage élaborés à partir de béton concassé devront répondre aux prescriptions précisées dans le tableau précédent, en application des normes NF EN 13 242 et XP P 18 545 et du guide technique pour l’utilisation des matériaux régionaux d’Ile de France. Les granulats présenteront une teneur en sulfates solubles dans l’eau (XP P 18-581) inférieure ou égale à 0,7 % (catégorie SSb).

Concernant le comportement au gel/dégel, les granulats devront être de catégorie WA24 1 ou F2 ou avoir un LA inférieur ou égal à 25.

La position du fuseau de régularité aux tamis intermédiaires pour les gravillons est définie dans les normes NF EN des différents types de matériaux traités aux liants hydrauliques utilisés.

## 5-1.3 - Granulats pour graves non traitées

Sans objet.

ou

Le squelette minéral est obtenu par recomposition de sables 0/2, 0/4, 0/5, 0/6 et de gravillons 6/10, 10/14, 5/20, 6/20, 10/20 (pour une GNT de type B) ou issu d’une élaboration directe sur l’installation de criblage et concassage 0/20 ou 0/31,5 (pour une GNT de type A).

La grave 0/20 minérale pour couches de base sera reconstituée, sur la centrale de malaxage, à partir d’au moins deux fractions, sable + gravillon.

Pour une grave de couche de forme, l’utilisation d’une fraction grave criblée concassée pourra être autorisée sous réserve de présenter une homogénéité correcte et une courbe granulométrique s’inscrivant dans les fuseaux de recomposition (fiche technique produit avec plus de 10 essais récents).

5-1.3.1 - Caractéristiques de base et angularité

Les caractéristiques des granulats sont conformes aux spécifications des normes NF EN 13 242 et XP P 18 545 et définies dans le tableau ci après.

Les caractéristiques minimales sont :

| Section ou voie concernée | Nature de la couche (1) | Granularité | Caractéristiques de base normalisées (2) | Angularité (3) | Catégorie de grave béton concassé admissible (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aucune trace de matières organiques dans les sables ne sera admise (essai réalisé selon norme NF EN 1744).

Les granulats de recyclage de béton concassé et leur domaine d’emploi sont définis dans le guide d’utilisation des matériaux d’Ile de France. Leur utilisation est autorisée dans les mélanges traités aux liants hydrauliques, sous réserve de présenter une granularité aux fuseaux définis et posséder des résultats de caractéristiques mécaniques conformes aux prescriptions du présent marché.

Les granulats de recyclage élaborés à partir de béton concassé devront répondre aux prescriptions précisées dans le tableau précédent, en application des normes NF EN 13 242 et XP P 18 545 et du guide technique pour l’utilisation des matériaux régionaux d’Ile de France. Les granulats présenteront une teneur en sulfates solubles dans l’eau (XP P 18-581) inférieure ou égale à 0,7 % (catégorie SSb).

Concernant le comportement au gel/dégel, les granulats devront être de catégorie WA24 1 ou F2 ou avoir un LA inférieur ou égal à 25.

La position du fuseau de régularité aux tamis intermédiaires pour les gravillons est définie dans la norme NF EN 13 285.

## 5-1.4 - Sable pour STLH

Sans objet.

ou

Le squelette minéral du sable traité aux liants hydrauliques est obtenu à partir de sables fins ou sablons, moyens ou grossiers, présentant un “D“ inférieur ou égal à 6,3 mm.

La granularité du sable destiné à être traité sera éventuellement corrigé par un autre sable, ou des fines ou un gravillon ou une grave non traitée 0/20 mm afin d’obtenir les Indices Portant Immédiat suivants :

Couche de fondation : IPI>25

Couche de base : IPI>40.

Les sables utilisés devront satisfaire au minimum aux prescriptions de la catégorie c de caractéristiques de fabrication des sablons et sables de la norme XP P 18-545. Les fines destinées à la correction devront être de catégorie F4 (article 7-8 de la norme) et les gravillons de catégorie D III.

Les sables de bétons concassés présenteront une teneur en sulfates solubles dans l’eau (XP P 18-581) inférieure ou égale à 0,7 % (catégorie SSb de la norme XP P 18-545).

## 5-1.5 - Liants hydrauliques et adjuvants

Sans objet (cas des GRH)

ou

Le liant hydraulique est constitué d’un ou plusieurs constituants définis dans les articles suivants, en proportions définies lors de l’étude de formulation en laboratoire (NF P 98-114-1 et 2), pour atteindre les caractéristiques mécaniques du ou des mélanges fixées au chapitre 2.

La provenance des liants est définie dans le PAQ, le plan d’application du mémoire technique de l’entreprise ou dans le dossier technique chantier, qui devra prévoir la justification de la qualité des produits en stock sur la centrale au moment des travaux notamment par la fourniture de fiches de contrôle en usines et sur le site portant sur au moins quinze essais réalisés dans les six derniers mois.

Le liant hydraulique utilisé doit être conforme à la norme NF EN 15-108 du produit concerné

Les constituants seront conformes aux prescriptions de la norme NF P 98-115 ainsi qu’au fascicule 25.

L’emploi de liants hydrauliques ayant fait l’objet d’une certification AFNOR NF P, ne feront pas l’objet d’opérations d’évaluations, ni d’épreuve de convenance ni de suivi de l’application du PAQ.

5-1.5.1 - Nature et caractéristiques

Le liant hydraulique retenu dans le présent marché pour la solution de base sera

Rédaction à choisir dans la page commentaires

5-1.5.2 - Retardateur de prise

L’utilisation d’un retardateur de prise est le plus souvent indispensable avec les ciments et certains liants routiers spéciaux afin d’obtenir le délai de maniabilité suffisant pour la mise en œuvre fixé au chapitre 2-A.

On utilisera soit des retardateurs conformes à la norme NF EN 934-2 et choisis par référence à la norme NF P 98-115, soit des retardateurs de prise spécialement mis au point pour la technique des graves ciments.

La provenance et le dosage du retardateur est définie dans le PAQ, dans le plan d’application du mémoire technique de l’entreprise ou dans le dossier technique chantier, qui devra prévoir la justification de la qualité des produits en stock sur la centrale au moment des travaux notamment par la fourniture de fiches techniques. Une étude doit également être fournie montrant que le produit n’altère pas la résistance à 1 an du matériau traité avec le ciment ou le liant routier retenu pour le chantier.

## 5-1.6 - Eau

L’eau utilisée tant pour le malaxage des matériaux en centrale, que pour leur arrosage sur chantier doit être de catégorie 1, telle que définie par la norme NF P 98-100.

## 5-1.7 - Liants hydrocarbonés destinés aux enduits de cure ou protection et enduits sur cloutage

Les liants hydrocarbonés destinés aux couches de cure ou de protection sont conformes :

- soit aux spécifications de la norme NF EN 13808 quand il s’agit d’émulsions diluées de bitume de type cationique à 55, 60 ou 65 % de bitume pur, à rupture semi rapide, lente ou surstabilisée classe ECL 55, ECL 60, ECL 65, ECS 55 ou ECS 60,

- soit à la fiche technique de caractérisation du produit quand il s’agit d’une émulsion de bitume modifié.

La provenance des constituants est définie dans le PAQ, dans le plan d’application du mémoire technique de l’entreprise ou dans le dossier technique chantier, qui devra prévoir la justification de la qualité des produits en stock sur l’usine au moment des travaux notamment par la fourniture de fiches de contrôle portant sur au moins quinze essais réalisés dans les six derniers mois (fiche produit).

## 5-1.8 - Granulats pour enduits

L’entrepreneur fournira les granulats nécessaires à la réalisation de l’enduit de protection. Ils appartiendront à la classe granulaire 2/4, 3/8, 4/6 ou 6/10.

Ces granulats présenteront les caractéristiques minimales normalisées C III (norme XP P 18-545) avec une angularité 3.

L’entrepreneur fournira une fiche type produit conformément à la norme.

## 5-1.9 - Granulats pour cloutage sur sables traités aux liants hydrauliques

Uniquement dans le cas des STLH sinon sans objet

L’entrepreneur fournira les granulats nécessaires à la réalisation du cloutage sur sable traité aux liants hydraulique.

Ils appartiendront à la classe granulaire 10/20, 10/25, 10/30.

Ces granulats présenteront les caractéristiques minimales normalisées suivantes : catégorie C III (norme XP P 18-545) avec une angularité 2.

# CHAPITRE 5-2 : COMPOSITION, FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX ELABORES EN CENTRALES

# SOUS CHAPITRE 5-2.A - CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES MELANGES

## 5-2.A.1 - Composition et caractéristiques mécaniques des matériaux élaborés en centrale

Dans un délai maximal de 30 jours après la notification du marché, l’entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’Œuvre les formulations nécessaires à la réalisation de l’opération. Elles seront définies dans le PAQ, le plan d’application du mémoire technique de l’entreprise ou le dossier technique chantier.

Les compositions seront déterminées par l’entrepreneur qui fournira conformément à l’article II-5 du Fascicule 25 du CCTG une étude de formulation, conduite selon les dispositions de l’article 5 de la norme NF P 98-115 de mai 2009.

A l’appui de sa proposition, il fournira une étude de formulation conduite selon la méthodologie définie par la norme NF P 98-114-1 dans le cas des graves traitées, par la norme NF P 98-114-2 dans le cas des sables traités, par la norme NF EN 13 285 dans le cas des graves non traitées de type A et B, précisant :

- le dosage des différents constituants et leur seuil de refus,

- la courbe granulométrique, le cas échéant

- la masse volumique apparente définissant l’OPM selon la norme NF EN 13286-2 et la teneur en eau de compactage,

- la classification mécanique.

L’étude de formulation avec les composants effectivement employés pour le chantier, doit être conforme aux normes NF EN du ou des produits concernés et dater de moins de 5 ans.

La formule de base du matériau est celle établie avec les proportions moyenne du mélange à réaliser sur le chantier, à la teneur en eau et à la densité visée sur le chantier.

Tous les dosages sont exprimés par rapport à la masse totale des constituants secs, y compris les liants.

## 5-2.A.2 - Graves traitées aux liants hydrauliques

Sans objet (si STLH ou GRH)

ou

5-2.A.2.1 - Composition granulométrique

Les courbes de recomposition granulométrique des formulations proposées doivent s’inscrire dans le fuseau suivant :

| Tamis en mm. | Fuseau de spécification en passants cumulés |
| --- | --- |
|  | Minimum | Maximum |
| 40 |  |  |
| 31,5 |  |  |
| 25 |  |  |
| 20 |  |  |
| 14 |  |  |
| 10 |  |  |
| 6,3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 2 |  |  |
| 0,5 |  |  |
| 0,2 |  |  |
| 0,063 |  |  |

5-2.A.2.2 - Caractéristiques mécaniques

Les classes de performances mécaniques retenues pour chaque technique sont celles définies par le tableau suivant :

| Référence de la norme | Produit | Couche concernée | Classe de résistance mécanique |
| --- | --- | --- | --- |

5-2.A.2.3 - Délai de maniabilité

Les graves traitées aux liants hydrauliques devront présenter un délai de maniabilité minimal d’au moins 8 heures, aux conditions climatiques du chantier.

L’entrepreneur adaptera le choix de son liant hydraulique ou utilisera un retardateur de prise au dosage adapté pour respecter ce délai.

## 5-2.A.3 - Sables traités aux liants hydrauliques

Sans objet

ou

Les formulations de sables traitées devront présenter les performances minimales suivantes :

| Produit | Couche concernée | Classe de résistance mécanique | Indice Portant Immédiat IPI |
| --- | --- | --- | --- |

Les sables traitées aux liants hydrauliques devront présenter un délai de maniabilité minimal d’au moins 12 heures, aux conditions climatiques du chantier.

L’entrepreneur adaptera le choix de son liant hydraulique ou utilisera un retardateur de prise au dosage adapté pour respecter ce délai.

## 5-2.A.4 - Graves non traitées

Sans objet.

ou

Les types, granularité et performances mécaniques retenues pour chaque couches sont celles définies par le tableau suivant :

| Produit | Couche concernée | Type de GNT | Granularité | Grave béton concassé admissible (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(1)– cf Guide Technique Regional IDF « Bétons et Produits de démolition Recyclés »

Composition granulométrique

Les courbes de recomposition granulométrique des formulations proposées doivent s’inscrire dans le fuseau suivant :

| Tamis en mm | Fuseau de spécification en passants cumulés |
| --- | --- |
|  | Minimum | Maximum |
| 31,5 |  |  |
| 25 |  |  |
| 20 |  |  |
| 14 |  |  |
| 10 |  |  |
| 6,3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 2 |  |  |
| 0,5 |  |  |
| 0,2 |  |  |
| 0,063 |  |  |

# SOUS CHAPITRE 5-2.B - FABRICATION DES MELANGES

Le ou les entrepreneurs préciseront dans leur PAQ, dans leur plan d’application du mémoire technique, ou dans leur dossier technique chantier, la ou les centrales de malaxage susceptibles d’approvisionner le chantier.

## 5-2.B.1 - Matériels, niveaux et capacité des centrales

La centrale, pour le traitement des matériaux doit être continue et au minimum de niveau 2 tel que définie dans le tableau 1 de la norme NF P 98732-1  .

Les éléments de la centrale seront conformes à la norme NF P 98-701, et devront permettre le fonctionnement adéquat du ou des postes, selon les recommandations de la norme NF P 98-115, chapitres 6.3.1.

L’entrepreneur doit fournir une fiche technique de sa centrale permettant d’évaluer la capacité à remplir les fonctions définies ci-dessus.

Les granulats, laitiers et pulvérulents humides sont stockés pour dosage dans des trémies, dans des conditions excluant tout risques de mélange ou de souillure. Ces dispositifs de stockage doivent avoir un équipement favorisant l’écoulement des matériaux (vibreurs, insufflateurs d’air, revêtement spéciaux) lorsque celui-ci est irrégulier.

Les pulvérulents secs sont stockés en silo, à l’abri des intempéries et dans des conditions excluant tout risque d’éventement ou de mélange. Ils possèdent des dispositifs régularisant l’écoulement du produit. Dans le cas d’utilisation d’air comprimé pour le remplissage des silos, leurs nombre doit être suffisant ou les processus adaptés pour que les opérations de remplissage et de soutirage d’un même silo ne puissent être simultanées. Les dispositifs doivent permettre la désaération du pulvérulent avant emploi. Dans le cas d’un transfert par mise en pression de la citerne, le temps de désaération avant utilisation doit être suffisant pour permettre un dosage régulier (au moins 4 heures).

La centrale est équipée, à la sortie du malaxeur, d’un dispositif permettant le chargement des camions sans créer de la ségrégation. Il doit être adapté à la nature des matériaux. Cette trémie de stockage doit présenter une capacité correspondant à au moins 1 minute de fabrication.

L’eau d’apport est stockée dans une cuve ou une piscine, a l’abri de toute pollution. L’approvisionnement direct à partir du réseau est interdit.

Le dosage des constituants est réalisé à partir de doseurs continus à débit volumétrique ou pondéral, en particulier pour les sables et les graves. Les différents systèmes de dosage doivent être conçus pour permettre les prélèvements "matière" aux fins de calibrage. Le démarrage et l’arrêt de chaque doseur, pompe à eau et doseur à adjuvants compris, doit s’effectuer de façon à ce que la formule prédéfinie soit respectée à tout moment.

L’utilisation de conjugateur de cadence d’évolution du débit de la centrale est interdit.

L’asservissement doit permettre le maintien du débit de chaque doseur égal à sa valeur de consigne, aux tolérances près.

Elle disposera d’un module de contrôle intégré conforme à la norme XPP 98 772 et d’un bornier ou prise informatisée pour la mise en place éventuelle d’un module de contrôle intégré par le contrôle extérieur.

Rédaction complémentaire :

## 5-2.B.2 - Stockage des granulats

L’entrepreneur doit conduire les travaux de mise en dépôt par classes granulaires sur une aire aménagée conformément au guide technique SETRA “stockage des granulats”.

L’entrepreneur veillera au bon approvisionnement des granulats. Il ne sera pas admis de changement de formulation en cours de chantier suite à une rupture de stock d’un des composant.

Rédaction complémentaire :

L’aire de stockage et fabrication doit être aménagée de telle sorte que :

- le contrôle des granulats puissent s’effectuer avant tout commencement de fabrication,

- la surface de l’aire sera suffisante pour permettre le stockage séparé et sans risque de mélange des fractions granulométriques,

- les qualités des matériaux soient préservées : pollutions, variations de teneurs en eau,

- la portance du sol autorise l’installation de la centrale et la circulation des camions d’approvisionnement en composants,

- la pollution des nappes et eaux de surface soit évitée,

- la réglementation en terme de nuisances soit respectée,

## 5-2.B.3 - Bon d’identification

Un bon d’identification doit accompagner le matériau livré sur chantier. Conformément à la norme produit et à la norme NF P 98-115, sur ce bon figurent les informations suivantes :

- numéro du bon,

- nom ou raison sociale du producteur,

- nom du chantier, du client ou de l’adresse de livraison,

- nom du transporteur et numéro du véhicule,

- désignation du matériau,

- date de livraison et heure de départ de la centrale,

- masse totale du camion en charge,

- masse du camion à vide,

- masse du matériau livré.

## 5-2.B.4 - Transport des matériaux

Entre la centrale et le chantier de mise en œuvre, l’entrepreneur est responsable de ses itinéraires et maître d’obtenir les autorisations de voiries auprès des services responsables des domaines publics.

Aucune réclamation ne sera admise suite à des sujétion de voiries ou à des restrictions de circulation.

# SOUS CHAPITRE 5-2.C - MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX DE COUCHES DE CHAUSSEES OU DE COUCHE DE FORME

## 5-2.C. 1 - Réception du support

Sans objet.

ou

Une réception contradictoire du fond de forme ou de l’arase terrassement sera réalisé entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur.

Un plan de préparation du support sera établi, si nécessaire, pour faciliter l’obtention de compacités conformes sur les matériaux de chaussées, le respect des côtes altimétriques du projet, faciliter l’évacuation des eaux, protection des ouvrages…

Cette opération constitue un point d’arrêt qui ne pourra être levé qu’après contrôle du maître d’oeuvre.

En tout état de cause, la portance minimale demandée pour le support sera de 50 MPa au minimum.

## 5-2.C.2 - Repères de nivellement

Sans objet. (pour chantiers autres que chantiers neufs ou de reconstruction à l’identique).

ou

Pour la vérification de la plate-forme support de chaussée, l’entrepreneur se réfère aux repères mis en place par le Maître d’Œuvre.

Dans la période de préparation du chantier et après la notification des repères de nivellement du piquetage général, et avant tout début d’exécution des travaux correspondants, l’entrepreneur doit vérifier les côtes, en donner acte ou faire part de ses observations, faute de quoi les dites côtes sont considérées comme acceptées par lui. En cas de désaccord, un levé topographique contradictoire est exécuté.

## 5-2.C.3 - Dispositions générales

L’atelier de mise en œuvre doit être relié par liaison radio téléphonique au lieu de production des matériaux.

Le répandage des matériaux doit être exécuté rédaction n°

Rédaction complémentaire libre selon le con du chantier

## 5-2.C.4 - Conditions météorologiques

Il sera pris certaines dispositions lors de conditions météorologiques défavorables:

- dans le cas de mise en œuvre de matériaux à teneur en fines élevée, ces matériaux nécessiteront, suivant l’importance des précipitations, soit une diminution de leur teneur en eau à la centrale de malaxage ou l’arrêt du chantier (pluies persistantes),

- une température inférieure ou égale à 5°C, à 7 heures du matin, nécessitera l’arrêt de la mise en œuvre, en fonction de l’évolution des conditions climatiques,

- une température trop élevée associée à du vent conduisant à une baisse rapide de la teneur en eau, l’entrepreneur veillera donc à conserver une teneur en eau suffisante en surface par arrosage au moyen d’une arroseuse à jets fins (1/h), associé à une augmentation de la teneur en eau en centrale et par l’application en fin de journée d’un enduit de protection.

## 5-2.C.5 - Répandage, régalage, et réglage

Le matériel nécessaire à ces opérations et les procédures de travail doivent être précisés (conformément aux normes NF P 98-115 et NF P 98-701) par l’entrepreneur et soumis à l’approbation du maître d’oeuvre, avant toute exécution des travaux.

Il précisera également les dispositions qu’il prendra pour effectuer les raccordements à la chaussée existante aux origines et fins de chantier.

Il précisera dans son Plan d’Assurance Qualité ou son plan d’application du mémoire technique ou son dossier technique chantier ses méthodes de réglages en nivellement.

L’entrepreneur disposera sur chantier d’une arroseuse à jets fins pour maintenir la teneur en eau superficielle des matériaux traités aux liants hydrauliques, pour ajuster la teneur en eau des Graves non traitées et pour favoriser le collage des couches de matériaux traités aux liants hydrauliques ou l’application de l’enduit de cure à l’émulsion de bitume.

## 5-2.C.6 – Compactage

5-2.C.6.1- Moyens de compactage

L’entrepreneur proposera à l’agrément du Maître d’Œuvre, un atelier de compactage conforme à l’article 6.5.5 de la norme NF P 98-115 et à la norme NF P 98-736 relative aux compacteurs, ainsi que la méthodologie de compactage dans son Plan d’Assurance Qualité ou son plan d’application du mémoire technique ou son dossier technique chantier.

Cette étape constitue un point d’arrêt.

Les matériels de compactage seront choisis en utilisant les certificats d’aptitude techniques des matériels, et ils ne seront utilisés que si ils sont munis de contrôlographe en état de marche (norme NF P 98-771).

Ils seront en bon état de fonctionnement et ne présenteront ni fuites d’eau ou d’huile

Rédaction n°

5-2.C.6.2- Objectif de densification en taux de compactage

La composition de l’atelier de compactage et ses modalités d’emploi doivent permettre d’obtenir, lors de tout contrôle de la masse volumique moyenne apparente des matériaux en place réalisé conformément à la norme NF P 98-241-1 d’Août 1993 par gammadensimètre à transmission directe, les taux de compactage minimums prescrits ci dessous en fonction du type de chantier, du type de matériau et de la couche pour 95 % des valeurs.

Les mesures de la masse volumique des matériaux sont exprimées en taux de compactage par rapport à une densité Optimale Proctor Normale ou Modifiée (normes NF P 94-093 et NF EN 13286-2).

| Couche | Nature du chantier | Type de | Taux de compactage moyen sur l’épaisseur | Taux de compactage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | matériau | Valeur moyenne | pour 95 % des valeurs | Pour 50% des valeurs | en fond de couche |
| Forme | Recalibrage 1,20 m | GNT et GH | 96 % OPN | 92,5 % OPN |  | 92 % OPN |
|  | Elargissement > 1,20 m |  | 98 % OPN | 96 % OPN |  | 96 % OPN |
|  | Recalibrage 1,20 m | STLH | 98 % OPN | 96 % OPN |  | 96 % OPN |
|  | Elargissement > 1,20 m |  | 100 % OPN | 98 % OPN |  | 98 % OPN |
| Fondation | Recalibrage 1,20 m | GNT et GH | 95 % OPM | 92,5 % OPM |  | 92,5 % OPM |
|  | Elargissement > 1,20 m |  |  | ≥95 % OPM | ≥97% (selon NF P 98115) | 95 % OPM |
|  | Recalibrage 1,20 m | STLH |  | ≥95 % OPM | ≥92.5% (selon NF P 98115) | 95 % OPM |
|  | Elargissement > 1,20 m |  |  | 95 % OPM | ≥97% (selon NF P 98115) | 98 % OPM |
| Base | Recalibrage 1,20 m | GNT et GH | ≥97 % OPM | ≥95 % OPM | ≥97% (selon NF P 98115) | 95 % OPM |
|  | Elargissement > 1,20 m |  | ≥98,5 % OPM | ≥96,5 % OPM |  | 96,5 % OPM |
|  | Recalibrage 1,20 m | STLH | ≥100 % OPM | ≥98 % OPM |  | 96 % OPM |
|  | Elargissement > 1,20 m |  | ≥100 % OPM | ≥98 % OPM |  | 98 % OPM |

Les prescriptions sont établies pour des appareils conformes à la norme.NF P 94061-1 Les matériels autorisés pour les mesures sont des Gammadensimètre de type GMPV, gammadensimètre de type Humbolt ou Troxler, dont les fréquences d’étalonnage sont compatibles avec le type de mesures demandées.

La teneur en eau du matériau sera obligatoirement déterminée conformément aux normes NF P 94-049-1 et 2, NF P 94-050 sur des prélèvements pris en place, compte tenu de l’imprécision des sources Neutrons (étalonnage avec au moins 20 valeurs par matériau).

L’utilisation de matériel de type  densimètre à détection éléctro-magnétique non destructif et non radioactif est autorisé sous réserve de procéder à un étalonnage de l’appareil pour chaque chantier, à partir de carottages complémentaires ou tout autre procédé prouvant la capacité de l’appareil à réaliser des mesures dont la précision est équivalente à celle des gammadensimètres.

## 5-2.C 7 - Enduit de protection

Un enduit de protection sera réalisé, à la demande de la maîtrise d’œuvre, après la mise en œuvre des couches d’assises afin de maintenir l’état hydrique du matériau traité au liant hydraulique durant la période de prise et permettra la réalisation des couches d’enrobés dans de bonnes conditions.

Cet enduit monocouche sera dosé à 1,2 kg/m2 de bitume résiduel et de 4 à 6 L/m2 de granulat 2/4, 4/6 ou 6/10. Le répandage des gravillons sera obligatoirement suivi d’un compactage au moyen d’un compacteur à pneus type P 1 (3 passes minimales en tout point).

Il sera réalisé au plus tard dans les 24 heures suivants la fin du réglage sauf en cas de demande du maître d’oeuvre, , tout en maintenant l’humidification de surface, après humidification du support.

Le répandage s’effectuera mécaniquement au moyen d’une répandeuse à liant conforme à la norme NF P 98-707 et d’un dispositif d’épandage des gravillons conforme à la norme NF P 98-709. Le répandage à la lance est interdit sauf pour les endroits ne pouvant pas être réalisé mécaniquement. Les tolérances de dosage sont de  100 g/m² pour le liant et  1 L/m² pour les gravillons.

Si entre la réalisation de deux couches de matériaux d’assises traités aux liants hydrauliques, les délais sont trop importants ou les conditions climatiques défavorables, le Maître d’œuvre pourra demander la réalisation d’une couche d’imprégnation à l’émulsion (dosage 0,8 à 1,0 kg/m²). Cette couche sera rabotée avant mise en œuvre de la seconde couche et la couche inférieure d’assises sera humidifiée pour favoriser le collage.

## 5-2.C 8 - Enduit sur cloutage

(Cas des STLH destiné à être recouvert d’enrobés)

Sans objet.

ou

Le cloutage du Sable traité aux liants hydraulique sera réalisé, avec un gravillon 10/20,10/25, 10/30 en fin de chaque journée de travail, après humidification du support. Les clous seront répandus avec un dosage compris entre 4 et 6 L/m², sans excès pour obtenir une mosaïque non jointive (2/3 maxi de la surface couverte), suivi d’un léger compactage (cylindre à jantes lisses sans vibration ou compacteur à pneus type P 1) pour favoriser l’enchâssement des gravillons sur plus des deux tiers de leur hauteur.

L’enduit de protection sera réalisé dans un délai maximal de 24 heures suivant la fin du réglage de la couche et le cloutage, après humidification du support.

Cet enduit monocouche sera dosé à 1,5 kg/m2 de bitume résiduel avec une émulsion à rupture lente ou surstabilisée et de 4 à 6 L/m2 de granulats 2/4, 4/6 ou 6/10.

Le répandage s’effectuera mécaniquement au moyen d’une répandeuse à liant conforme à la norme NF P 98-707 et d’un dispositif d’épandage des gravillons conforme à la norme NF P 98-709. Le répandage à la lance est interdit sauf pour les endroits ne pouvant pas être réalisé mécaniquement. Les tolérances de dosage sont de  100 g/m² pour le liant et  1 L/m² pour les gravillons.

L’enduit sera compacté au moyen d’un compacteur à pneus type P 1 (3 passes minimales en tout point).

5-2.C 9 - Balayage de l’enduit

L’entrepreneur, avant la mise en œuvre des couches d’enrobés, devra éliminer les excès de gravillons, au moyen d’une balayeuse mécanique à aspiration.

Sur les zones ou l’enduit serait arraché par la circulation de chantier, il prendra les dispositions nécessaires pour protéger de nouveau les assises de chaussées.

Ces opérations seront réalisées sous l’entière responsabilité de l’entrepreneur et à sa charge.

# CHAPITRE 5-3 - ASSURANCE QUALITE

Le ou les chantiers devront être réalisés selon une démarche qualité quelle qu’en soit l’importance de l’opération. L’entrepreneur ou le mandataire, dans la période de préparation des travaux, soumettra à l’approbation du Maître d’Œuvre un Plan d’assurance qualité, un Plan d’application du mémoire technique ou un dossier technique chantier (choix à la rédaction).

Ce document comprendra :

·	les dispositions générales retenues pour la réalisations du marché,

·	les dispositions prises pour assurer un travail de qualité

·	le descriptif de l’organisation du contrôle interne,

·	la description des contrôles internes, leurs fréquences et la forme des comptes rendus

·	les fiches de procédure d’exécution des différentes tâches,

·	le descriptif des contrôles de qualité réalisés par le contrôle externe, avec leurs fréquences minimales, les méthodologies employées et le circuit de transmission des résultats.

Le contrôle extérieur sera réalisé sous l’autorité du Maître d’Œuvre selon un programme adapté en fonction de la démarche qualité de l’entrepreneur. Les essais de constituants et de mise en œuvre seront effectués par le Laboratoire du Maître d’Œuvre, selon les fréquences maximales fixées dans les chapitres suivants.

# 5-3.1 - Consistance Minimale de la démarche qualité :

Le principe de la démarche qualité est explicité dans un dossier de type (1)

5-3.1.1	 Dispositions générales

5-3.1.1-1 Encadrement responsable

Le document décrit l’organigramme des personnes responsables et exécutant des différentes phases du chantier, leur localisation et les moyens de liaison.

3.1.1-2 Moyens matériels employés

rédaction 1 ou 2

5-3.1.1-3 Constituants

Le document précisera la provenance et la nature des fines, du liant, des granulats et des additifs.

rédaction DQ 2 et 3

L’emploi de granulats ayant fait l’objet d’une certification NF Granulats, ne feront pas l’objet d’opérations d’évaluations, ni d’épreuve de convenance ni de suivi de l’application du PAQ, sauf anomalie visuelle constatée sur les approvisionnements.

5-3.1.1-4 Formulations

rédaction n°

5-3.1.1-5 Organisation des travaux

Le document précisera le planning détaillé des travaux avec les modalités d’exécutions envisagées pour l’organisation de la fabrication et mise en œuvre des matériaux.

5-3.1.2	 Dispositions pour assurer la qualité des travaux

5-3.1.2-1 Organisation Qualité

rédaction n°

5-3.1.2-2 Procédures d’exécution

L’entrepreneur établira des fiches de procédure de réalisation des tâches élémentaires, conformément au CCTP Chapitre 5-2. Il veillera au respect de ces procédures par le personnel d’exécution.

rédaction n°

5-3.1.2-3 Contrôles Internes

L’entrepreneur définit les opérations de contrôles préalables et de réglage et les modalités de vérification du respect des consignes, pour toutes les opérations nécessaires à la fabrication et à la mise en œuvre des matériaux.

Ces opérations feront l’objet d’un compte rendu journalier du chef de centrale ou du chef de chantier, signalant en particulier les difficultés rencontrées et les solutions adoptées.

Ces documents seront communiqués au Maître d’Œuvre.

5-3.1.3	 Contrôle Externe

rédaction n°

5-3.1.3-1 Surveillance du Contrôle interne de selon commentaire

Le responsable du contrôle externe doit analyser les fiches journalières de contrôle interne et vérifiera le respect des procédures d’exécution et des consignes de réglages des matériels.

Il pourra proposer les améliorations nécessaires dans les modalités d’exécution pour s’adapter aux conditions de Chantiers.

5-3.1.3-2 Contrôle des constituants sur la centrale

L’entrepreneur doit apporter la preuve en s’appuyant sur la certification AFNOR ou la démarche qualité de ses fournisseurs que les composants : granulats, liants hydrauliques, adjuvants, additifs, employés pour la fabrication des mélanges sont conformes aux exigences du marché.

Rappel : les granulats seront marqués CE.

Il devra exploiter les contrôles réalisés par les fournisseurs et veiller à la qualité du stockage en centrale :

Il communiquera au Maître d’Œuvre les contrôles effectués par ses fournisseurs.

5-3.1.3-3 Contrôle des Centrales de fabrication

Le document Qualité fournira, conformément à l’article 5-3.1.1-2, les éléments justificatifs du contrôle d’étalonnage de la centrale et les résultats de l’épreuve de convenance réalisée conformément au fascicule 25 du CCTG en présence du Laboratoire du Maître d’Œuvre (1 fois par an pour une centrale en poste fixe sur la formulation de grave traitée aux liants hydrauliques et celle de sables traités aux liants hydrauliques les plus usitées dans l’année sur cette installation et à chaque début de campagne pour un poste mobile).

rédaction éventuelle complémentaire :

Il précise également les méthodes d’essais utilisées pour l’analyse des matériaux, les contrôles métrologiques des matériels d’essais et la fréquence de réalisation des essais de conformité de la production.

Rédaction n°

Les écarts entre les valeurs théoriques et les valeurs moyennes obtenues sur les prélèvements sont inférieurs aux valeurs fixées dans le tableau suivant :

| Passant à 14 ou 20 mm | 3 % en valeur absolue |
| --- | --- |
| Passant à 10 mm | 6 % en valeur absolue |
| Passant à 6,3 mm | 6 % en valeur absolue |
| Passant à 2 mm | 4 % en valeur absolue |
| Passant à 0,063 mm | 2 % en valeur absolue |
| Teneur en ciment ou liant routier GTLH | 0,25 % en valeur absolue |
| Teneur en ciment ou liant routier STLH | 10 % en valeur relative |
| Teneur en eau GTLH | 0,5 % en valeur absolue |
| Teneur en eau STLH et GNT | 1 % en valeur absolue |

5-3.1.3-4 Contrôle de mise en œuvre

rédaction n°

5-3.1.3-5 Transmissions des fiches de contrôle interne et des résultats de contrôle externe, Dossier de synthèse et Fiches de non conformité

sans objet (DQ 1)

Le Plan d’Assurance Qualité ou le Plan d’application du Mémoire Technique de l’entrepreneur décrit le mode de transmission et d’archivage des documents de suivi d’exécution et contrôles pour démontrer que la qualité requise est obtenue.

Il précise également les délais de transmissions de ces documents qui ne devront pas être supérieurs à une semaine

Ce document précise la démarche retenue pour lever toute « non conformité » ou tout « défaut de qualité » et pour proposer les actions correctives nécessaires. Un modèle de fiches de « non conformité » et « défaut de qualité » sera soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre.

Toute « non conformité » ou tout « défaut de qualité » ne pourra être levé que si le Maître d’Œuvre donne son accord, après consultation éventuelle de son laboratoire de Contrôle Extérieur.

rédaction DQ 3

# 5-3.2 - Contrôle extérieur :

Le contrôle extérieur est de la responsabilité du Maître d’Œuvre. Il peut déléguer certaines taches à des organismes compétents.

Les Laboratoires Régionaux des Ponts et Chaussées apportent un appui technique au Maître d’Œuvre et effectue les contrôles de qualité portant sur la fabrication et la mise en œuvre des matériaux

Le contenu maximal du contrôle extérieur sera le suivant :

|  | Démarche Qualité | niveau 1 | niveau 2 | niveau 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° du Chapitre | Type de Chantier | Inférieur à 5 j ou 2000 m3 | entre 5 et 15 j ou entre 2000 et 8000 m3 | Supérieur à 15 j ou 8000 m3 |
|  | Convenance du Dossier Technique, du Plan d’application du mémoire technique ou du Plan d’Assurance Qualité | OUI | OUI | OUI |
| 3.2.1 | Constituants : Contrôle éventuel Contrôle hebdomadaire | si anomalie | OUI | OUI |
| 3.2.2 | Formulations : fiche technique étude de formulation | avis non | avis vérification dans le cas de formulation spéciale | avis vérification dans le cas de formulation spéciale ou trafic T 1 |
| 3.2.3 | Convenance du Contrôle intérieur |  | Pour la convenance Centrale | réception laboratoire en début Chantier sauf si laboratoire certifié |
| 3.2.4 3.2.4.1 3.2.4.2 | Epreuves de Convenance Fabrication Mise en Œuvre | 1 fois / an centrale non | 1 fois / an centrale ou lors 1ère journée pour centrales mobiles ou pour formulations particulières éventuellement | 1 fois / an centrale et lors 1ère journée ou au début de chantier si > 20000 m3 même formule 1ère journée |
| 3.2.5 3.2.5.1 3.2.5.2 | Contrôle de Conformité Fabrication et Mise en Œuvre | lors de chaque journée de chantier | 1ère journée et au plus lors de chaque journée de production | 1ère journée et au plus deux fois par semaine |
|  | Epreuve d’information |  | sur décision du Maître d’œuvre | sur décision du Maître d’œuvre |
|  | Collecte et exploitation des documents de contrôle externe | éventuellement si contrôles externes | OUI | OUI |

Le programme d’intervention du contrôle extérieur pourra être modulé en fonction des fréquences des essais réalisés par le contrôle externe. Il sera précisé à l’entrepreneur lors de l’acceptation de son dossier Démarche Qualité. En cas de défaillances répétées du laboratoire de contrôle intérieur, le Maître d’Œuvre pourra faire intervenir son laboratoire aux frais de l’entrepreneur pour s’assurer de la conformité des produits élaborés et appliqués.

5-3.2.1 : Contrôle des constituants

Le maître d’oeuvre pourra s’assurer de la conformité des fournitures à l’aide de contrôles effectués par ses soins d’une manière aléatoire ou en cas d’anomalies observées sur la qualité des constituant et des matériaux produits par son laboratoire de contrôle extérieur

Les essais réalisés dans le cadre de ces contrôles porteront au moins sur les mêmes caractéristiques que pour les contrôles à la charge de l’entreprise.

L’emploi de granulats ayant fait l’objet d’une certification NF Granulats, ne feront pas l’objet d’opérations d’évaluations, ni d’épreuve de convenance ni de suivi de l’application du PAQ.

Rédaction complémentaire pour DQ 3

5-3.2.2	- Etude de Formulations

Le Maître d’Œuvre pourra demander à son laboratoire de vérifier la ou les fiches techniques des formulations et éventuellement de contrôler les caractéristiques mécaniques des formulations proposées.

La qualité des essais réalisés par l’entreprise sera appréciée, après un audit technique de leur laboratoire, selon les critères de la fiche d’exécution 3-2.2 du plan qualité type contrôle extérieur du réseau des laboratoires des Ponts et Chaussées.

5-3.2.3	- Réception du laboratoire de Contrôle Externe

Le Maître d’Œuvre pourra procéder à un audit technique du laboratoire de l’entrepreneur si celui-ci n’est pas accrédité, et faire réaliser des essais contradictoires de son choix avec son laboratoire de contrôle extérieur.

5-3.2.4	- Epreuves de convenance :

5-3.2.4.1	- Epreuve de convenance de fabrication :

L’épreuve de convenance valide la capacité de la centrale à fabriquer un mélange donné au cours d’une séquence de production d’une durée d’au moins une demi-journée ainsi que les méthodes d’essais utilisés par l’entrepreneur, conformément au fascicule 25 du CCTG et la norme NF P 98-115. L’étalonnage de la centrale est du ressort du Contrôle Intérieur.

La centrale devra avoir fait l’objet d’une épreuve de convenance datant de moins de 1 an, en présence d’un Laboratoire du Maître d’Œuvre et des laboratoires d’entreprises intervenant sur cette centrale, avec un minimum de 10 prélèvements répartis sur 2 camions, sur la formule la plus employée et lors d’une journée de fabrication avec un tonnage de plus de 400 tonnes. La fourniture du Procès Verbal constitue un point d’arrêt. En l’absence de document elle sera obligatoirement exécutée avant tout début de production.

rédaction complémentaire

Cette opération permettra de vérifier,

- la conformité du mélange avec les tolérances suivantes :

| Passant à 14 ou 20 mm | 3 % en valeur absolue |
| --- | --- |
| Passant à 10 mm | 5 % en valeur absolue |
| Passant à 6,3 mm | 5 % en valeur absolue |
| Passant à 2 mm | 4 % en valeur absolue |
| Passant à 0,063 mm | 2 % en valeur absolue |
| Teneur en ciment ou liant routier GTLH | 0,25 % en valeur absolue |
| Teneur en ciment ou liant routier STLH | 7,5 % en valeur relative |
| Teneur en eau GTLH | 0,35 % en valeur absolue |
| Teneur en eau STLH et GNT | 0,6 % en valeur absolue |

- L’homogénéité du malaxage.

Le coefficient de variation T/M de la teneur en liant doit être inférieur ou égale à 5 % avec T = écart type et M = moyenne de la teneur en liant.

La qualité des essais réalisés par l’entreprise sera appréciée, après un audit technique de leur laboratoire, selon les critères de la fiche d’exécution 5-1 du plan qualité type contrôle extérieur du réseau des laboratoires des Ponts et Chaussées.

5-3.2.4.2	- Epreuve de convenance de mise en œuvre :

Rédaction n°

5-3.2.4.5	- Contrôles de Conformité en cours de chantier :

Les épreuves de conformité pourront être réalisées soit systématiquement, soit d’une manière aléatoire selon la fréquence définie dans le préambule de l’article 5-3.2. Celle-ci pourra être adaptée, par le Maître d’Œuvre, après l’étude du dossier Démarche Qualité de l’entrepreneur ou en cours de chantier selon l’efficacité du contrôle externe.

5-3.2.5-1 - Contrôle de conformité de la fabrication

Les prélèvements seront effectués de préférence sur centrale avec un maximum de 5 teneurs en eau, une analyse granulométrique et une teneur en liant sur le mélange, ainsi que des teneurs en eau sur les constituants et une vérification de la conformité du liant hydraulique et de activants éventuels.

Les résultats de ces essais validera la fabrication de la journée selon les seuils de tolérances suivants :

| Passant à 14 ou 20 mm | 4 % en valeur absolue |
| --- | --- |
| Passant à 10 mm | 6 % en valeur absolue |
| Passant à 6,3 mm | 6 % en valeur absolue |
| Passant à 2 mm | 5 % en valeur absolue |
| Passant à 0,063 mm | 2 % en valeur absolue |
| Teneur en ciment ou liant routier GTLH | 0,3 % en valeur absolue |
| Teneur en ciment ou liant routier STLH | 10 % en valeur relative |
| Teneur en eau GTLH | 0,5 % en valeur absolue |
| Teneur en eau STLH et GNT | 1 % en valeur absolue |

5-3.2.5.2	- Contrôle de conformité de mise en œuvre :

5-3.2.5.2.1	- Taux de Compactage :

Les mesures de masse volumique apparente seront réalisées a l’aide d’appareils type Gammadensimètre. Les contrôles de compacité effectuées selon la fréquence maximale définie dans le tableau du préambule du chapitre 3.2 serviront à la réception des travaux.

L’objectif à atteindre (Taux de compactage en %) est fixé au chapitre 5-2.C.6-2 du CCTP.

5-3.2.5.2.2 - Epaisseur :

Le contrôle de l’épaisseur sera effectuée par le représentant du Maître d’Œuvre, pour la fabrication journalière par calcul de la quantité moyenne mise en œuvre par unité de surface et / ou par mesure directe derrière l’atelier d’application par sondage à la pelle.

En cas de divergence, des sondages contradictoires pourront être effectués par le Maître d’Œuvre, en présence de l’entreprise.

5-3.2.6	- Epreuves d’information :

sans objet pour les sections de longueurs inférieures à 400m ou chantiers réalisés sous circulation avec basculement de sens

ou

Des mesures en continue de masse volumique apparente pourront être réalisées au moyen de Gammadensitomètres mobiles GDM 45.

5-3.2.6	- Contrôles géomètriques :

Les contrôles portant sur la géomètrie concernent :

Le nivellement dont les modes de contrôle et spécifications sont définis dans le paragraphe 7.4.1.1 de la norme NFP 98-115

Les profils en travers dont les modes de contrôle et spécifications sont définis dans le paragraphe 7.4.2 de la norme NFP 98-115

La régularité de surfaçage dont les modes de contrôle et spécifications sont définis dans le paragraphe 7.4.4 de la norme NFP 98-115

Exceptionnellement des contrôle sur l’uni de la couche de base pourront etre entrepris, le référentiel étant la circulaire en vigueur du ministère chargé des routes